| МАРХИ |  | Московский архитектурный институт (Государственная академия) |
| --- | --- | --- |
| УЧЕБНО - |  | МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ |  |

# Кафедра «Архитектурное материаловедение»

# ЖУРНАЛ

лабораторных работ

по курсу

архитектурного материаловедения

Студент			1 курса . . . . . . группы

# Москва

# Московский архитектурный институт

(Государственная академия)

# Кафедра «Архитектурное материаловедение»

# ЖУРНАЛ

лабораторных работ

по курсу

архитектурного материаловедения

Студент            1 курса                группы

__________________________________

(Ф.И.О.)

# Москва 20___ г.

В журнале приведены наименования тем лабораторных работ и соответствующих заданий, форма записи.

Цель выполнения лабораторных работ – получить необходимую практическую базу для закрепления теоретических сведений об эксплуатационно-технических, эстетических характеристиках и рациональных областях применения строительных материалов.

На лабораторных работах изучаются основы современных методов измерения показателей свойств, эксплуатационно-технические, эстетические характеристики и основная номенклатура материалов, примеры их применения в архитектурно-строительной практике.

# Журнал лабораторных работ составил

профессор, зав. кафедрой

архитектурного материаловедения Байер В.Е.

# Лабораторная работа № 1

| Тема: | Изучение основ современных методов измерения показателей эксплуатационно-технических свойств строительных материалов |
| --- | --- |
| Задание 1. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием и приборами для измерения показателей структурных и весовых характеристик строительных материалов. |
| Принципиальные схемы измерений: |

| Задание 2. | Определить среднюю плотность (ρср.) строительных материалов. |
| --- | --- |
|  | 2.1. Образцы правильной геометрической формы. |

| Наименование материала: |  |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | весы, металлические измерительные инструменты (линейка, штангенциркуль). |

# Проведение испытаний:

а) Объемно-весовой метод

ρср = m/V (кг/ м3), где

| m | – | масса образца, предварительно высушенного до постоянной массы, кг, |
| --- | --- | --- |
| V | – | объем образца, м3 |

m	=	_________________ кг		Размеры образца:

l	= __________________ м

b	= __________________ м

h	= __________________ м

V	= __________________ м3

ρср	= __________________ кг/ м3

| Результаты определений средней плотности различных материалов объемно-весовым методом |
| --- |
| Наименование материала | ρср, кг/м3 | Наименование строительного материала | ρср, кг/м3 |

2.2. Образцы неправильной геометрической формы

| Наименование материала: | кирпич керамический. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | весы рычажные с приспособлением для гидростатического взвешивания. |
| Результат испытания: |

(кг/м3), где

| m | – | масса образца неправильной геометрической формы, высушенного до постоянной массы, кг; |
| --- | --- | --- |
| m', m″ | – | масса образца с парафиновой пленкой на поверхности, соответственно при взвешивании на воздухе и в воде, кг; |
| ρв , ρп | – | плотность соответственно воды и парафина, кг/ м3. |

m	= 	______________	кг,		ρв	=	1000 кг/ м3

m′	=	______________	кг,		ρп	=	930 кг/ м3

m″ 	= 	______________	кг,

ρср =  __________________ кг/ м3

2.3. Образцы сыпучих материалов.

| Наименование материала: | песок кварцевый. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | весы, мерный цилиндр объемом 1 л. |
| Результат испытания: |

, где

| m | – | масса мерного цилиндра с материалом, г; |
| --- | --- | --- |
| m′, V | – | соответственно масса (г) и объем мерного цилиндра (1 л) |

m =	______________ г,				m′ =	______________ г,

# V = 1 л

ρср =  __________________ кг/ м3

| Задание 3. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием для измерения показателей влажности, гигроскопичности, водопоглощения, морозостойкости материалов. |
| --- | --- |
| Принципиальные схемы измерений: |

| Задание 4. | Определить влажность, гигроскопичность, водопоглощение (по массе) и показатели морозостойкости материалов. |
| --- | --- |
| Наименование материалов: |  |
| Основное оборудование, приборы: | влагомер, шкаф сушильный, весы технические, эксикаторы, ванна лабораторная. |
| Результаты испытаний: |  |
| 4.1. Определение влажности |
| Показания влагомера ________________ Влажность = ______________ |

4.2. Определение гигроскопичности

, где

| m | – | масса образца, стабилизированная при данной упругости пара, кг; |
| --- | --- | --- |
| m′ | – | масса образца, стабилизированная в процессе высушивания, кг |

m = ________________ кг, 			m′ = _______________ кг

# WГ = _______________ %

4.3. Определение водопоглощения (по массе)

где

| m′ | – | масса образца в насыщенном водой состоянии (после насыщения в течение определенного времени или после стабилизации массы – в зависимости от вида материала), г; |
| --- | --- | --- |
| m | – | масса образца, стабилизированная в процессе высушивания, г |

m′	=	________________ г, 			m	=________________ г

Вm	=	________________ %

4.3. Определение показателей морозостойкости.

Количество циклов замораживания-оттаивания к моменту испытания: _____

Потеря массы образцов после замораживания-оттаивания ________________

Оценка внешнего вида образцов после замораживания-оттаивания

| Задание 5. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием и приборами для измерения показателей теплопроводности и огнестойкости. |
| --- | --- |
| Принципиальные схемы измерений: |

| Задание 6. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием, приборами для оценки коррозионной стойкости материалов. |
| --- | --- |
| Принципиальные схемы измерений: |

| Задание 7. | Оценить коррозионную стойкость материалов. |
| --- | --- |
| Наименование материалов: | бетон, сталь |
| Основное оборудование, приборы: | весы, эксикаторы, ванна лабораторная. |
| Результаты испытаний: |  |

| 7.1. Оценка коррозионной стойкости бетона. |
| --- |
| Наименование агрессивной среды: |  |
| Время выдержки образцов в агрессивной среде |  |
| Потеря массы образцов после выдержки в агрессивной среде: |  |
| Оценка внешнего вида образцов после выдержки в агрессивной среде |

| 7.2. Оценка коррозионной стойкости стали. |
| --- |
| Наименование агрессивной среды: |  |
| Время выдержки образцов в агрессивной среде |  |
| Определение скорости коррозии: |

, где

| К | – | скорость коррозии; |
| --- | --- | --- |
| m, m′ | – | масса образцов соответственно до выдержки в агрессивной среде и после, г; |
| F |  | площадь исследуемой поверхности образцов, м2; |
| t |  | время выдержки образцов в агрессивной среде, ч |

m =	______________ г,		m′ =	______________г,

# F  =	______________ м2,		t    =	______________ ч,

K = __________________ г/м2 ч

| Задание 8. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием и приборами для измерения прочностных характеристик материалов. |
| --- | --- |
| Принципиальные схемы измерений: |

а) для разрушающих методов

б) для неразрушающих методов

Основные приборы:_________________________________________________

__________________________________________________________________

| Задание 9. | Определить предел прочности при сжатии и изгибе материалов разрушающим методом. |
| --- | --- |
| Наименование материалов: |  |
| Основное оборудование, приборы: | гидравлический пресс, испытательная машина «МИИ-100» |
| Результаты испытаний: |  |

9.1. Определение предела прочности при сжатии:

(МПа), где

| Р | – | нагрузка, вызывающая начало разрушения образца, кгс; |
| --- | --- | --- |
| F | – | площадь поперечного сечения образца до испытания, см2. |

Р =	___________________кгс,

F =	___________________см2

Rсж.	=	___________________	кгс/ см2 =  ____________________ МПа

(1 МПа ≈ 10 кгс/ см2)

9.2. Определение предела прочности при изгибе:

(МПа), где

| M | – | изгибающий момент; |
| --- | --- | --- |
| W | – | момент сопротивления; |
| Р | – | разрушающая нагрузка, кгс; |
| L0 | – | расстояние между нижними опорами, см; |
| b, h | – | соответственно ширина и высота поперечного сечения образца, см. |

Р = ____________кгс,		 	l0 = ____________см,

b = ____________см,			h = ____________см,

Rи = ____________ кгс/ см2 = ___________ МПа

Результат определения Rи  на испытательной машине «МИИ-100»

Rи = ____________ кгс/ см2 = ___________ МПа

| Задание 10. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием и приборами для измерения показателей твердости, истираемости, деформативных характеристик. |
| --- | --- |
| Принципиальные схемы измерений: |

| Лабораторная работа № 1 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

# Лабораторная работа № 2

| Тема: | Изучение основ современных методов измерения показателей эстетических свойств материалов |
| --- | --- |
| Задание 1. | Изучить принципиальные схемы количественной и качественной оценки цвета отделочных материалов. |
| Принципиальные схемы оценки: |

| Задание 2. | Изучить принципиальные схемы, ознакомиться с оборудованием и приборами для оценки формы, фактуры, рисунка материалов. |
| --- | --- |
| Принципиальные схемы оценки: |

| Задание 3. | Оценить визуально эстетические характеристики лицевой поверхности отделочного материала. |
| --- | --- |

| 3.1. Оценка цвета, формы, фактуры, рисунка. |
| --- |
| Наименование материала: |  |
| Цвет: |  | Фактура: |  |
| Форма: |  | Рисунок: |  |

3.2. Определение максимального расстояния (Lmax), с которого различимы элементы фактуры многоцветного отделочного материала

(с известной степенью цветового контраста между элементами).

| Наименование материала - | декоративный бетон |
| --- | --- |

Lmax= dmin • K   (м), где

| dmin | – | минимальный размер элемента фактуры, мм; |
| --- | --- | --- |
| К | – | коэффициент, учитывающий отношение dmin к расстоянию между элементами и степень цветового контраста между ними, принимается по таблице 1 |

dmin	=	___________________ мм

Отношение к расстоянию между элементами = _________________________

Степень цветового контраста  ________________________________________

Таблица 1

| Отношение к расстоянию между элементами | Значение коэффициента К в зависимости от степени цветового контраста |
| --- | --- |
|  | малый | средний | большой |
| 1:1 | 3500 | 5000 | 7000 |
| 1:2 | 5000 | 6400 | 8400 |
| 1:4 | 7300 | 8500 | 10500 |
| 1:6 | 8500 | 11500 | 13500 |

# Lmax = ____________________ м

| Лабораторная работа № 2 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

# Лабораторная работа № 3

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры материалов из древесины. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить макроструктуру, определить пороки различных пород древесины. |

| Наименование материалов: | торцевой (поперечный), радиальный и тангенциальный, разрезы ствола древесины |
| --- | --- |
|  | образцы для определения процента поздней древесины, образцы древесины с характерными пороками. |
| Основное оборудование, приборы: | измерительная лупа, металлические измерительные инструменты (штангенциркули, линейки, щупы). |
| Проведение испытаний: |  |

1.1. Оценка макроструктуры.

Схема макроструктуры древесины на основных разрезах:

| а) торцевом | б) радиальном | в) тангенциальном |
| --- | --- | --- |

1.2. Определение содержания поздней древесины (m):

где

| Σδ | – | суммарная ширина поздней древесины, см; |
| --- | --- | --- |
| L | – | расстояние между крайними годичными слоями, в которых измерялась ширина поздней древесины, см. |

# Σδ = δ1 + δ2 + … δn = ___________________ см,

L = ______________ см,

m = ______________ %

1.3. Ознакомление с видами пороков древесины.

Отмечены следующие пороки и их характеристики:

| Сучки |  |
| --- | --- |
| Трещины |  |
| Пороки строения |  |
| Грибные заражения |  |
| Червоточины |  |
| Деформации |  |

| Задание 2. | Определить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств материалов из древесины. |
| --- | --- |

2.1. Влажность

| Наименование материала: | древесно-волокнистая плита (ДВП) |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | влагомер типа |  |

Результат испытания:

Показания прибора: _______________ Влажность _______________ %

Вывод: ___________________________________________________________

2.2. Набухание по толщине (ds).

| Наименование материала: | древесно-волокнистая плита (ДВП) |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | ванна лабораторная, микрометр. |

Результат испытания:

, где

S1	–	толщина образца после насыщения водой в течение 24 часов;

S2	–	толщина образца ДВП перед водонасыщением, мм.

S1	=	_______________	мм,			S2 =	_______________мм

ds = __________________ %

Вывод: ___________________________________________________________

2.3. Предел прочности при изгибе (Rи) и растяжении (Rр)

| Наименование материала: |  |
| --- | --- |
| (Влажность образцов – 12 %) |  |
| Основное оборудование, приборы: | универсальная машина или гидравлический пресс с приспособлениями для испытаний на изгиб, разрывная машина. |

Результат испытания:

где

Р =________________ кгс,			b =_______________ см,

L =________________ см,			h =_______________ см,

Rи  = ______________ кгс/ см2 = ________________ МПа

Вывод:___________________________________________________________

Р = _______________ кгс,			F = a (·b = _____________ см2

Rр  = ______________ кгс/ см2 = ________________ МПа

Вывод:___________________________________________________________

| Задание 3. | Определить вид материалов из древесины для данного назначения. |
| --- | --- |
| Назначение материалов | Наименование материалов, возможные размеры |

| Лабораторная работа № 3 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 4

| Тема: | Изучение эстетических характеристик материалов из древесины. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить визуально цвет, блеск и текстуру древесных пород. |
| Наименование материалов: | образцы древесины |  |
| Проведение испытаний: |
| Оценка цвета |  |
| блеска |  |
| текстуры |  |

Схемы текстуры образцов различных пород древесины:

| Задание 2. | Оценить внешний вид материалов из древесины. |
| --- | --- |
| Наименование материалов: | образцы |  |
| Основное оборудование, приборы: | индикаторные толщиномеры, металлические измерительные инструменты (линейка, рулетки, набор щупов, угломеры, угольники поверочные, шаблоны, предельные калибры) |

# Проведение испытаний:

# 2.1. Визуальная оценка путем сравнения с образцами-эталонами:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

# 2.2. Оценка внешнего вида.

| Наименование материалов из древесины | Соответствие требованиям стандарта |
| --- | --- |
|  | Показатели внешнего вида |

Вывод: __________________________________________________________

| Лабораторная работа № 4 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 5

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических, эстетических характеристик и номенклатуры материалов из природного камня. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить характер структуры, состава природного камня. |
| Наименование материалов: | образец ______________с типичным расколом, 10%-ный раствор соляной кислоты |
| Основное оборудование, приборы: | увеличительное стекло, стальная игла или щуп, линейка. |

Проведение испытаний:

| 1.1 Оценка формы образца горной породы |  |
| --- | --- |
| 1.2. Определение крупности зерен |  |
| 1.3. Наличие трещин |  |
| 1.4. Определение наличия карбонатов |  |

| Задание 2. | Определить вид природного камня для данного назначения на основании его эксплуатационно-технических свойств. |
| --- | --- |

| Наименование природных камней |  |
| --- | --- |
|  | (четыре вида) |

Из 4-х предлагаемых горных пород выбрать какая более подходит для указанного назначения (см. табл. на стр. 24). Указать характеристики и назначить вид фактуры (указать ее наименование)

| Назначение | Вид природного камня | Показатели эксплуатационно-технических свойств, рекомендуемая фактура |
| --- | --- | --- |
| Отделка поля фасада |  |  |
| Отделка цоколя здания |  |  |
| Ступени наружных лестниц |  |  |
| Отделка поля стены в интерьере |  |  |

| Лабораторная работа № 5 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

# Лабораторная работа № 6

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры керамических материалов. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств керамических материалов. |

1.1. Термостойкость.

| Наименование материала: | плитка керамическая для внутренней облицовки стен |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | шкаф сушильный, увеличительное стекло, ванна лабораторная. |

Результат испытания:

| Оценка внешнего вида плитки керамической для внутренней облицовки стен |
| --- |
| после воздушной бани (100 0С) и погружения в воду (18-200С) |  |

Внешний вид плитки до и после испытания

| Вывод: |  |
| --- | --- |

1.2. Предел прочности при сжатии (Rсж.) и изгибе (Rи)

| Наименование материала: | кирпич керамический пустотелый (пластического формования) |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | гидравлический пресс с приспособлением для определения предела прочности при изгибе, металлические линейки. |

Результат испытания:

Р = _______________ кгс,				F = ________________ см2,

Rсж. = _________________ кгс/ см2 =  _______________ МПа

Р = ______________ кгс,			L0 =	20 см,

b = ______________ см,			h =	_________см,

Rи  = ________________ кгс/ см2 = ________________ МПа

Марка кирпича керамического на основании показателей Rсж. , Rи =

Вывод: __________________________________________________________

| Задание 2. | Определить вид керамических строительных материалов для данного назначения. |
| --- | --- |

| Назначение материалов | Наименование материалов, возможные размеры |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 6 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 7

| Тема: | Изучение эстетических характеристик керамических материалов. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить внешний вид и размеры керамических материалов. |

| Наименование материала: | кирпич керамический лицевые, плитки для внутренней облицовки стен, плитки для фасада. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | металлические измерительные инструменты (линейки, штангенциркули, угольники), щит из древесины площадью __1__ м2 |

Проведение испытаний:

# 1.1. Определение соответствия цвета и фактуры кирпичей.

# Схема испытания

| Вывод: |  |
| --- | --- |

# 1.2. Оценка характеристик внешнего вида и размеров.

| Наименование керамических материалов | Соответствие требованиям стандарта |
| --- | --- |
|  | Показатели внешнего вида | Размеры |

| Вывод: |  |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 7 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 8

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры х материалов из стекла. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Определить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств материалов из стекла. |

  - Термостойкость.

| Наименование материала: | блоки стеклянные пустотелые. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | термостат, ванна лабораторная. |

Результат испытания:

| Оценка внешнего вида блока стеклянного пустотелого после выдержки в |
| --- |
| термостате (60 0С) и погружения в ванну с водой (20 0С) |  |

Вывод: ___________________________________________________________

1.2. Ударная прочность.

| Наименование материала: | стекло плоское закаленное. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | штатив со стальным шаром массой 227 ± 2 г. |
| Результат испытания: |  |

Вывод: ___________________________________________________________

1.3. Светопропускание.

| Наименование материала: | стекло оконное. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | спектрофотометр. |

Результат испытания:

Показатели отсчетного потенциометра прибора

а) при установке эталонного образца - _________________________________

б) при установке испытуемого образца - _______________________________

Вывод: ___________________________________________________________

| Задание 2. | Определить виды материалов из стекла для данного назначения. |
| --- | --- |

| Назначение материалов | Наименование материалов, возможные размеры |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 8 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 9

| Тема: | Изучение эстетических характеристик материалов из стекла. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить внешний вид и размеры материалов из стекла. |

| Наименование материала: |  |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | металлические измерительные инструменты (линейки, угольники, набор щупов), эталонный экран типа «кирпичная стена». |

Проведение испытаний:

# 1.1. Определение полосности стекла оконного.

# Схема испытания

| Вывод: |  |
| --- | --- |

# 1.2. Оценка характеристик внешнего вида и размеров.

| Наименование материалов из стекла | Соответствие требованиям стандарта |
| --- | --- |
|  | Показатели внешнего вида | Размеры |

| Вывод: |  |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 9 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 10

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры материалов на основе минеральных вяжущих. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств материалов на основе минеральных вяжущих. |

  - Предел прочности при сжатии (разрушающий метод).

| Наименование материала: | бетон тяжелый |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | гидравлический пресс |

Результат испытания:

а – масштабный коэффициент

а = _______________			P = _______________________ кгс,

F = _______________________ см2,

Rсж. = _________________ кгс/ см2 =  _______________ МПа

1.2. Предел прочности при сжатии (неразрушающий метод).

| Наименование материала: | бетон тяжелый |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | ударный молоток с эталонным стержнем, ультразвуковой прибор. |

Применение прибора динамического действия:

| Т | – | показатель твердости поверхностного слоя бетона; |
| --- | --- | --- |
| Нм | – | твердость эталонного стержня, Па; |
| d, D | – | диаметры вдавливания соответственно на эталонном стержне и бетоне, мм |

Нм = _________Па,		d = _________мм,		D = _________мм,

T = __________________Па

Rсж. = _________________ кгс/ см2 =  _______________ МПа

Вывод: ___________________________________________________________

# Применение ультразвукового импульсного метода:

где

| V | – | скорость распространения ультразвука; |
| --- | --- | --- |
| I | – | база прозвучивания, мм; |
| T | – | время прозвучивания ультразвука, мкс; |
| К | – | коэффициент, величина которого связана с размерами испытуемого образца и условиями твердения бетона (при толщине менее 120 мм К=1,07 или 1,05 соответственно для бетона естественного твердения или пропаренного, при толщине 120 мм и более К=1); |

Rсж. определяется с учетом тарировочной кривой «V–R»

# Rсж. = ______________ МПа

Вывод: ___________________________________________________________

| Задание 2. | Определить вид материала на основе минеральных вяжущих для данного назначения. |
| --- | --- |

| Назначение материала | Наименование материалов, возможные размеры |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 10 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 11

| Тема: | Изучение эстетических характеристик материалов на основе минеральных вяжущих. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить внешний вид и размеры материалов на основе минеральных вяжущих. |

| Наименование материала: |  |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | толщиномер; увеличительное стекло, металлические измерительные инструменты (линейки, штангенциркули, угольники, набор щупов, шаблоны); щит из древесины площадью 1 м2. |

Проведение испытаний:

# 1.1. Визуальная оценка путем сравнения с образцами-эталонами.

| Наименование материала на основе минеральных вяжущих | Соответствие образцам-эталонам |
| --- | --- |
|  | цвет | фактура | рисунок |

Вывод: ___________________________________________________________

1.2. Оценка характеристик внешнего вида и размеров.

| Наименование материалов на основе минеральных вяжущих | Соответствие требованиям стандарта |
| --- | --- |
|  | Показатели внешнего вида | Размеры |

| Вывод: |  |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 11 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 12

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры материалов на основе полимеров. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Определить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств материалов на основе полимеров. |

1.1. Теплостойкость.

| Наименование материала: | стеклопластик листовой полиэфирны. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | прибор Мартенса. |

Схема испытания

Напряжение изгиба = 5 МПа

Скорость подъема температуры – 50 0С в час.

Теплостойкость по Мартенсу = _______________________________________

Вывод: ___________________________________________________________

  - Предел прочности при растяжении

| Наименование материала: | стеклопластик листовой полиэфирны. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | разрывная машина. |

Результаты испытания:

Р = __________________кгс,			F = ______________________см2

# Rр. = _________________ кгс/ см2 =  _______________ МПа

Вывод: ___________________________________________________________

  - Твердость

| Наименование материала: | стеклопластик листовой полиэфирны. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | гидравлический пресс, индентор, микроскоп типа __________________ |

Схема испытания

где

| Т | – | твердость, кгс/ мм2; |
| --- | --- | --- |
| Р | – | нагрузка, прилагаемая к стальному индентору (шарику), кгс; |
| D | – | диаметр стального индентора (шарика), мм; |
| h | – | глубина погружения стального индентора (шарика), мм; |
| d | – | диаметр отпечатка стального индентора (шарика) на испытуемом образце, мм. |

Р = 250 кгс;       D = 5 мм;       d = ________мм;      Т = _____________, кгс/мм2

Вывод: ___________________________________________________________

  - Твердость (h) и упругость (У)

| Наименование материала: | линолеум поливинилхлоридный. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | твердомер шариковый типа ТШМ-2. |

Схема испытаний

# Глубина погружения стального индентора (шарика диаметром 3 мм).

h	= _________________ мм

# Твердость линолеума 	= _________________ мм

У – упругость, (%);

h1 – остаточная деформация, мм;

h = __________________мм,				h1 = ___________________мм,

# У = ____________________%

| Вывод: |  |
| --- | --- |

| Задание 2. | Определить виды материалов на основе полимеров для данного назначения. |
| --- | --- |

| Назначение материала | Наименование материалов, возможные размеры |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 12 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 13

| Тема: | Изучение эстетических характеристик материалов на основе полимеров. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Оценить внешний вид и размеры материалов на основе полимеров. |

| Наименование материала: |  |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | толщиномер; микрометр; металлические измерительные инструменты (линейки, штангенциркули, угольники, набор щупов). |

Проведение испытаний:

# 1.1. Визуальная оценка путем сравнения с образцами-эталонами.

| Наименование материала на основе полимеров | Соответствие образцам-эталонам |
| --- | --- |
|  | цвет | фактура | рисунок |

| Вывод: |  |
| --- | --- |

# 1.2. Оценка характеристик внешнего вида и размеров.

| Наименование материалов на основе полимеров | Соответствие требованиям стандарта |
| --- | --- |
|  | Показатели внешнего вида | Размеры |

| Вывод: |  |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 13 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

# Лабораторная работа № 14

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Определить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. |

  - Водопоглощение

| Наименование материала: | рубероид. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | весы; ванна лабораторная. |

Результат испытания:

, где

| Вm | – | водопоглощение по массе, %; |
| --- | --- | --- |
| m″ | – | масса образца после выдержки в воде в течение 24 ч, г; |
| m′ | – | масса образца после выдержки в воде в течение 1 мин, г; |
| m | – | масса образца до испытания, г. |

m″	= ___________________г,		m′ = _____________________г,

m	= ___________________г,		Вm = _____________________%

Вывод: ___________________________________________________________

# Водонепроницаемость.

| Наименование материала: | асбестоцементный лист. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | цилиндрическая прозрачная трубка длиной 300 мм и диаметром 35 мм. |

# Схема испытания

# Время испытания – 24 часа

Результаты испытания: _____________________________________________

Вывод: ___________________________________________________________

  - Теплостойкость.

| Наименование материала: | рубероид. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | емкость жароупорная. |

# Схема испытания

| Результат испытания: |  |
| --- | --- |
| Вывод: |  |

1.4. Коэффициент теплопроводности (λ)

| Наименование материала: | пенопласт полистирольный. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | однопластинчатый прибор для определения теплопроводности путем измерения стационарного потока тепла. |

Результат испытания:

где

| Q | – | количество тепла, проходящее через образец в направлении, перпендикулярном его поверхности, Вт; |
| --- | --- | --- |
| В | – | толщина образца, м; |
| t1 и t2 | – | температура соответственно горячей и холодной поверхности образца, 0С. |

Q = ___________________Вт,		t1 = ______________________0С,

В = ___________________м,		t2 = ______________________0С,

λ = ___________________ Вт/м 0С

| Вывод: |  |
| --- | --- |

| Задание 2. | Определить вид кровельного, гидроизоляционного или теплоизоляционного материала для данной части здания |
| --- | --- |

| Наименование части здания | Наименование материалов, возможные размеры |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 14 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

Лабораторная работа № 15

| Тема: | Изучение эксплуатационно-технических свойств и номенклатуры лакокрасочных материалов. |
| --- | --- |
| Задание 1. | Определить соответствие стандарту показателей эксплуатационно-технических свойств лакокрасочных материалов. |

  - Вязкость

| Наименование материала: | краска |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | вискозиметр. |

# Схема испытания

# Температура краски	= 20 0С

Вязкость			= _______________

Вывод: ___________________________________________________________

  - Укрывистость (Х)

| Наименование материала: | краска масляная густотертая. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | стеклянные пластины, весы. |

Схема испытания

где

| У | – | укрывистость в расчете на малярную консистенцию, г/ м2; |
| --- | --- | --- |
| m1 и m | – | масса стеклянной пластины соответственно после и до покраски, г; |
| F | – | площадь пластины, покрываемой краской, м2. |

m1 = ____________г,	m = _____________г,		F = ___________м2

# У = ______________________г/м2

Вывод: ___________________________________________________________

  - Гибкость.

| Наименование материала: | эмаль пентафталевая. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | шкала гибкости. |

Схема испытания

| Результат испытания: |  |
| --- | --- |
| Вывод: |  |

1.4. Адгезия (метод решетчатых надрезов)

| Наименование материала: | эмаль пентафталевая. |
| --- | --- |
| Основное оборудование, приборы: | лезвие бритвы, увеличительное стекло, кисть |

Схема испытания

| Характеристика поверхности лакокрасочного покрытия после надрезов | Адгезия (баллы) |
| --- | --- |

| Результат испытания: |  |
| --- | --- |
| Вывод: |  |

| Задание 2. | Определить вид лакокрасочного материала для данного назначения. |
| --- | --- |

| Назначение материала | Наименование лакокрасочного материала |
| --- | --- |

| Лабораторная работа № 15 | выполнена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |
|  |  | (подпись преподавателя) |

# Учебно-методическое пособие

# Байер Владимир Евгеньевич

# Журнал лабораторных работ

по курсу Архитектурного материаловедения